BOUWBESCHRIJVING VAN DE MOTOR-HEFTAFEL

figuur 1

In figuur 1 is de samenstelling te zien van de heftafel in de hoogste stand.

Het belangrijkste bij de fabrikage van de onderdelen is, dat afmetingen die hetzelfde horen te zijn ook echt hetzelfde zijn.

Als dit niet het geval is zal de tafel gaan wringen en niet stabiel zijn.

De krik dient aangepast te worden.

Verwijder de “tafel”, de veren, de schoren, de wielen.

Verwijder de as waarop de voorste wielen zitten en de as waarom de cilinder scharniert en vervang deze door bouten met daaromheen een bus, de bestaande assen zijn nl. te kort.

Bekijk vooraf de tekening goed en begin niet meteen te zagen, maar maak een plan.

Ik hoop met deze beschrijving eventuele bouwers alvast op een spoor te brengen.

Stap 1: het onderframe

figuur 2

zaag de liggers A, D, G, H, M, N op lengte

maak de onderdelen B, C, E, F, K.

boor de gaten in de onderdelen B, E, F nog niet op maat maar boor deze 8mm

teken op 1 ligger A de plaats af van de delen B

leg 1 deel B op zijn plaats en hecht deze met een lasapparaat.

Plaats nu aan dezelfde zijde van de ligger het volgende deel B en hecht ook deze.

Je hebt nu 1 ligger met 2 ver uit elkaar geplaatste delen van de scharnieren, dit gebruik je als mal

Om alle andere scharnieren te plaatsen op onder- en boven frame.

Let op, delen die zijn gehecht zitten nog niet vast, let op dat je ze er niet afstoot.

zaag nu een stukje buis recht af van 50mm lang.

figuur 3

monteer het geheel zoals figuur 3a en hecht de 1e ligger af.

Stel nu figuur 3b samen voor de 2e ligger en hecht dit.

Monteer nu de 2e ligger zoals figuur 3a en hecht de 2e ligger af.

Je kunt nu het beste de liggers van het bovenframe op lengte afzagen en de op dezelfde wijze als hierboven beschreven afmaken.

Je bent dan zeker dat de hartafstanden van de scharnieren op de liggers van onder- en bovenframe op dezelfde lijn liggen.

De delen B kunnen nu geheel afgelast worden.

Las niet teveel in een keer om kromtrekken te voorkomen.

Als de scharnieren zijn afgelast kunnen de gaten op maat worden geboord.

Stel nu op dezelfde wijze delen D, E en F, G samen, gebruik i.p.v. het afstand-buisje de krik.

Leg nu de liggers A, D, N op een vlakke ondergrond zodat de diagonalen even lang zijn.

Het onderframe is dan haaks.

Hecht dit geheel vast en plaats nu de krik en deel F, hecht ook dit vast.

Plaats nu de liggers H, M en hecht ook deze vast, de delen K, C worden later geplaatst.

Het onderframe kan nu geheel afgelast worden.

Las niet teveel in een keer om kromtrekken te voorkomen.

Stap 1: het bovenframe

figuur 4

de liggers A zijn inmiddels klaar

maak nu de delen C, D, E klaar.

Maak de delen F, H, M, compleet klaar.

Leg het geheel op een vlakke ondergrond, controleer de diagonaal en hecht de delen A, F, M, aan elkaar.

Plaats de delen G, H, K, en hecht deze vast.

Deel E wordt later geplaatst.

Controleer nogmaals of het geheel vlak ligt en haaks is en las het geheel af.

Las niet teveel in een keer om kromtrekken te voorkomen.

Stap 3: tussenframe’s

figuur 5	figuur 6

begin met het draaien van de delen C, de lengte van de bussen is 0.5-1mm korter dan de tussenruimte van de delen B van onder- en bovenframe.

Zaag van beide figuren de delen A op lengte en las de bussen hierin.

Monteer de delen A aan het onderframe en leg het bovenframe hierop zodat ook dit gemonteerd kan worden.

Draai de bouten van de diverse scharnierpunten niet te vast, dus niet de scharnieren “dichtdraaien”.

Het bovenframe kan nu omhoog genomen worden, en worden ondersteund door een kratje of iets dergelijks om wat ruimte tussen boven- en onderframe te creeren.

Monteer de krik op het onderframe en monteer de delen D(figuur 6) aan de krik.

Hecht nu deel B aan de delen D en A(de krik moet dan omhooggepompt worden tot de juiste hoogte)

Hecht deel B(figuur 5) tussen de delen A.

Controleer het geheel op haaksheid en las het geheel af.

Las niet teveel in een keer om kromtrekken te voorkomen.

De tafel kan nu met de krik omhoog en omlaag worden bewogen

maak de delen A (figuur 7) helemaal klaar en zaag deel B op lengte.

Monteer de losse delen aan het bovenblad.

Laat het  tussenframe zakken tot op de liggers H van het onderframe (de delen K van het onderframe nog niet plaatsen).

Zorg dat het tussenframe recht en haaks is en las deel B aan delen A.

Las in het midden van deel B een ring of oog waaraan een touw of ketting bevestigd kan worden om dit deel op te tillen vanaf de voorkant (krikzijde).

Klap het tussenframe helemaal op en las aan deel K van het bovenframe (2e of 3e) eenzelfde oog of ring.

Figuur 7

Stap 4: afwerking

Krik de tafel op tot de hoogste stand, zorg dat de tussenframe’s A en B niet rechter komen dat zo’n 15graden van een vertikale lijn, dit om doorslaan te voorkomen.

Laat tussenframe C zakken en hecht de delen K op het onderframe.

Laat de tafel zakken tot de gewenste 2e hoogte en hecht wederom delen K op het onderframe.

Doe hetzelfde met de laatste delen K.

Las dan alle delen K vast.

De tafel kan nu worden vergrendeld op 3 verschillende werkhoogten.

Om de tafel te laten zakken dient deze eerst iets omhooggekrikt te worden om tussenframe C op te kunnen tillen en de tafel te laten zakken.

Maak het deel E van het bovenframe en las dit vast

Knip de platen (1 grote en 2 kleine) op het bovenframe op maat, rondom 1 cm vrijhouden en hecht deze op het bovenframe

De uitneembare plaat op zijn plaats leggen en aan de onderkant de hoekprofieltjes met 1-2mm ruimte aanbrengen.

De platen kunnen nu gelast worden.

Las de platen niet helemaal rondom vast maar leg enkel lassen van een paar cm lang aan de bovenkant.

Aan de onderkant kun je op elke koker enkele hechtlassen aanbrengen.

De platen blijven dan mooi vlak.

Als laatste breng je de stelsteunen C op het onderframe aan.

Maak de oprijplaat en controleer of deze de krik niet raakt.

Om het laten zakken beter te kunnen controleren met 1 hand maak je ook nog een nieuwe krikstang.

Maak deze de helft langer dan de originele zodat het opkrikken gemakkelijker gaat en breng op het eind een dwarsstuk aan.

Schilder de tafel in de gewenste kleur om roesten tegen te gaan.

Stap 5: plaatsen van de heftafel

Houd rondom de tafel voldoende bewegingsruimte.

De tafel gaat met een boogbeweging omhoog, houdt hiermee rekening aan de achterkant (krik is voorkant).

als de tafel ingeklapt is draai je de stelpoten C onder het bovenblad zover omhoog dat de tussenframe B zowat horizontaal ligt.

Als je nu de tafel opkrikt zul je merken dat de achterkant niet meteen mee wil, dit is een gevolg van dit type construktie, je kunt dit gedeeltelijk oplossen door de stelpoten aan de achterkant verder uit te draaien zodat de tafel in ingeklapte toestand schuin naar voor afloopt.

Krik nu de tafel naar de hoogste stand en stel hem waterpas met de stelpoten C aan het onderframe.

Als de tafel op z’n plaats en waterpas staat doe je er verstandig aan om de plaats af te tekenen op de vloer.

Eventueel vastzetten aan de vloer is natuurlijk een optie.

Maak de scharnierpunten nauwkeurig aan de maat, dit komt de stabiliteit ten goede.

Las niet teveel in een keer om kromtrekken te voorkomen.

De afmetingen kunnen in het werk aangepast worden.

Wil je de tafel bv. Breder maken is dit geen probleem.

De hoogte kan naar wens worden veranderd door de tussenframe’s langer te maken en de schanierpunten verder uit elkaar te plaatsen

Zorg dat in de hoogste stand de tussenframe’s A en B geen kleiner hoek met de vertikale maken dan zo’n 15 graden, de kans op doorslaan is dan bijna 0, mede door het gewicht en de bevestiging van de krik.

Controleer voordat je een onderdeel aflast op het vlak en haaks is, hechten wil zeggen aan elkaar maar niet vast, je kunt dan nog wat corrigeren.

Vlakheid controleer je door het onderdeel op een vlakke ondergrond te leggen en er onderdoor te kijken.

Haaksheid kun je controleren door diagonaal te meten, beide diagonalen moeten dan gelijk zijn.